江苏火花钢结构集团有限公司

年产3万吨钢结构加工项目

自查评估报告

江苏火花钢结构集团有限公司

二〇一六年十一月

目   录

1总论	1

1.1任务由来	1

1.2编制依据	2

1.3评估目的	5

1.4评估范围及重点保护目标	6

2选址情况分析	7

2.1厂址选择合理性分析	7

2.2卫生防护距离	11

2.3小结	12

3工程概况及工程分析	13

3.1.1建设项目名称、项目性质、建设地点	13

3.2主要工艺流程及产污环节	13

3.3主要原辅材料	16

3.4本项目挥发性有机物平衡分析	17

3.5主要生产设备	20

3.6污染物源强	23

4污染防治措施及运行情况	33

4.1总论	33

4.2废气防治措施	34

4.3废水防治措施	36

4.4噪声防治措施	36

4.5固废防治措施	37

4.6污染防治措施评估结论	38

5污染物稳定达标排放情况	40

5.1环境影响识别和评估因子筛选	40

5.2环境质量标准及污染物排放标准	40

5.3污染源监测及达标分析	43

5.4有资质第三方监测机构监测报告	47

6污染物排放总量控制分析	48

6.1总量控制因子的确定	48

6.2污染物排放总量指标	48

7环境风险评估	49

7.1风险评价等级及评价内容	49

7.2风险评价范围	50

7.3环境风险识别	50

7.4环境风险类型	51

7.5风险事故分析	51

7.6风险管理及减缓风险措施	52

7.7环境风险分析结论	58

8环境管理情况	59

8.1排污口规范化	59

8.2环境管理	59

9评估结论与改进措施	60

9.1评估结论	60

9.2改进措施	61

# 1总论

## 1.1任务由来

江苏火花钢结构集团有限公司，位于江苏徐州经济技术开发区庙山路25号，公司创建于1994年6月，主要从事钢结构、网架的设计、生产、安装与销售。同时，在网架结构配套的相关产品的研制及开发上，也具备了相当的生产规模和能力。由于本公司建设较早，自建设至投产后一直未办理环评手续。

对照2015年10月20日江苏省环境保护委员会下发文件《关于全面清理整治环境保护违法违规建设项目的通知》(苏环委办〔2015〕26号)和2015年11月17日徐州市环境委员会下发文件《关于做好全面清理整治环境保护违法违规建设项目工作的通知》（徐环委办[2015]9号），“江苏火花钢结构集团有限公司年产3万吨钢结构生产项目”符合“三个一批”中“登记一批”类，建设项目内容与“三个一批”文件相符性分析具体见表1.1-1。

表1.1-1  本项目与“三个一批”文件相符性分析

| “通知”文号 | 登记一批相关要求 | 江苏火花钢结构集团有限公司钢结构生产项目与相关要求相符性分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 苏环委办〔2015〕26号、 徐环委办[2015]9号 | 符合《江苏省生态红线区域保护规划》管控要求 | 本项目位于京杭运河（徐州市区）清水通道维护区二级管控区范围内。本项目无生产废水，生活废水经化粪池处理后全部进入污水管网，排入荆马河污水处理厂处理，不在保护区内排放，对京杭运河（徐州市区）清水通道维护区没有影响。本项目无《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号）中二级管控区禁止的行为，因此，本项目建设符合江苏省生态红线区域保护规划。 | 详见2.1.2节 |
|  | 符合国家产业政策 | 根据《产业结构调整指导目录（2010年本）及其2013年修订本》和《江苏省工业和信息产业结构调整知道目录（2012年本）》，本项目不属于淘汰类、限制类、鼓励类，属于允许类。本项目符合国家和地方产业政策。 | / |
|  | 污染物排放达到同行业执行的排放标准 | 根据徐州徐测环境检测有限公司现状监测表明，江苏火花钢结构集团有限公司钢结构生产项目排放的污染物可以达到同行业执行的排放标准。 | 详见5.3节 |

根据苏环委办〔2015〕26号和徐环委办[2015]9号“通知”精神，江苏火花钢结构集团有限公司对照自查，并编制了《江苏火花钢结构集团有限公司钢结构生产项目自查评估报告》，请徐州市环境保护局徐州经济开发区分局审查，给予登记。

## 1.2编制依据

### 1.2.1国家法律、法规、文件

(1)《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

(2)《中华人民共和国水污染防治法》(2008年6月1日)；

(3)《中华人民共和国大气污染防治法》(2015年8月29日)；

(4)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997年3月1日)；

(5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2015年4月24日修订)；

(6)《中华人民共和国环境影响评价法》(2016年7月2日修订)；

(7)《中华人民共和国土地管理法》(2004年8月28日)；

(8)《中华人民共和国城乡规划法》(2008年1月)；

(9)《中华人民共和国可再生能源法》(2006年1月)；

(10)《建设项目环境保护管理条例》(1998年11月18日)；

(11)《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第33号)；

(12)《关于加强淮河流域水污染防治工作的通知》(国办发[2004]93号)；

(13)《产业结构调整指导目录（2011年本）》(2013年修正) (国家发改委21号令)；

(14)《环境影响评价公众参与暂行办法》(环发[2006]28号)；

(15)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)；

(16)《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》(国发2005[39]号令)；

(17)《关于加强环保审批从严控制新开工项目的通知》(环办函［2006］394号)；

(18)《关于实施<环境空气质量标准>（GB3095-2012）的通知》（环发[2012]11号）；

(19)《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（环办[2012]134号）;

(20)《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环境保护部环发[2012]98号)；

(21)《关于发布实施<限制用地项目目录（2012年本）>和<禁止用地项目目录（2012年本）>》的通知，国土资源部、国家发展和改革委员会，2012年5月23日。

### 1.2.2地方法规、文件

(1)《江苏省环境保护条例(修正)》（1997年7月31日起实施）；

(2)《江苏省大气污染防治条例》（2015年3月1日起实施）；

(3)《江苏省环境噪声污染防治条例》（2006年3月1日起实施）；

(4)《江苏省固体废物污染环境防治条例》（2010年1月1日起实施）；

(5)《江苏省人大常委会关于修正<江苏省环境保护条列>的决定》（江苏省第八届人民代表大会常务委员会，1997年7月31日）；

(6)《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（省政府[1993]第38号令）；

(7)《江苏省建设项目环境保护管理规范》（省环管[2002]46号）；

(8)《关于进一步做好建设项目环境保护管理的意见》（苏环管[2005]35号）；

(9)《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）；

(10)《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29号文）；

(11)《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》；

(12)《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（省政发[2013]113号）；

(13)《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）

(14)《省政府关于印发推进环境保护工作若干政策措施的通知》（苏政发[2006]92号文）；

(15)《省政府关于印发江苏省节能减排工作实施意见的通知》（苏政发[2007]63号）；

(16)《省政府办公厅转发省环保厅等部门关于加强全省各级各类开发区环境基础设施建设意见的通知》（苏政办发[2007]115号，2007年9月）；

(17)《江苏省淮河流域水污染防治工作目标责任书（2005-2010年）》（江苏省人民政府）；

(18)《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（省政发[2013]113号）；

(19)《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》（苏环办〔2013〕283号）；

(20)《徐州市城市绿化管理条例》（2000年8月20日江苏省第十届人民代表大会常务委员会第十一次会议批准）；

(21)《徐州市环境空气质量功能区划分》（1996年10月）；

(22)《徐州市城市总体规划》（2007年-2020年）；

(23)《徐州市“十二五”环境保护规划》（徐州市环境保护局，2011年6月）；

(24)《南水北调东线徐州段区域尾水向东导流工程方案》（徐州市人民政府，2005年3月）；

(25)《徐州市饮用水水源地保护规划》（徐州市环境保护局，2007年10月）；

(26)《徐州市重要生态功能保护区规划（2011-2020）（试行）》（徐州市环境保护局，2011年3月）；

(27)《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（国家环境保护局，（89）环管字第201号）。

### 1.2.3项目有关文件、资料

（1）《厂房租赁合同》，2014年5月；

（2）《营业执照》，2016年3月；

（3）建设方提供的其它相关文件。

## 1.3评估目的

根据《关于全面清理整治环境保护违法违规建设项目的通知》（苏环委办[2015]26号）及《关于全面清理整治环境保护违法违规建设项目的通知》（徐环委办[2015]9号）精神，对企业选址、主体工艺及建设情况、污染物稳定达标排放、符合总量减排控制要求，排污费征缴情况等进行自查评估。

## 1.4评估范围及重点保护目标

根据建设项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况，确定评价范围见表1.4-1。

表1.4-1  评价范围

| 评价内容 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 地表水环境 | 京杭运河 |
| 地下水环境 | 以建设项目为中心，6km2范围内 |
| 大气环境 | 以项目拟建地为中心，半径为2.5km的区域 |
| 噪声环境 | 建设项目厂界外200m范围内 |
| 风险评价 | 以生产区为中心，距离风险源3.0km范围内 |

根据现场踏勘和有关资料，本项目环境保护目标见表1.4-2，项目周边300m土地利用情况见附图。

表1.4-2  主要环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护对象名称 | 方位 | 距离(m) | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气 环境 | - | - | - | - | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)2类区 |
| 地表水 环境 | 京杭运河 | 北 | 180 | 中型河流 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类 |
|  | 荆马河 | 南 | 800 | 小型河流 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类 |
| 地下水 环境 | 场区内及场区外范围小于6km2的地下水 | 《地下水环境质量标准》(GB/T14848-93)III类 |
| 声环境 | - | - | - | - | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区 |

# 2选址情况分析

## 2.1厂址选择合理性分析

### 2.1.1地理位置

江苏火花钢结构集团有限公司，位于江苏徐州经济技术开发区庙山路25号，项目东侧为徐工集团工程建设机械分公司，南侧为徐州智晟机械公司、庙山路，北侧距金港路约20米。

本建设项目的地理位置图见附图1。

### 2.1.2江苏省生态红线区域保护规划

与本项目距离较近的生态红线区域为京杭运河（徐州市区）清水通道维护区。根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号），京杭运河（徐州市区）清水通道维护区分为一级管控区和二级管控区，具体范围划分详见下表2.1-1和附图5。

表2.1-1 京杭运河（徐州市区）清水通道维护区范围

| 名称 | 主导生态功能 | 保护区范围 | 面积（km2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级管控区 | 二级管控区 | 总面积 | 一级管控区 | 二级管控区 |
| 京杭运河（徐州市区）清水通道维护区 | 水源水质保护 | 京杭运河水体及两岸各100米范围 | 京杭运河水体及两岸各1000米范围（除一级管控区外） | 67.6 | 10.6 | 57 |

按照规定，生态红线区域内一级管控区是生态红线的核心，将实行最严格的管控措施，严禁一切形式的开发活动；二级管控区以生态保护为重点，将实行差别化的管控措施，严禁有损主导生态功能的开发建设活动。

本项目位于京杭运河（徐州市区）清水通道维护区二级管控区范围内。本项目无生产废水产生，生活废水经化粪池预处理后全部进入污水管网，排入徐州荆马河污水处理厂处理，不在保护区内排放，对京杭运河（徐州市区）清水通道维护区没有影响。本项目无《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号）中二级管控区禁止的行为，因此，本项目建设符合江苏省生态红线区域保护规划。

### 2.1.3项目所在地环保基础设施概况

本项目位于荆马河污水处理厂的纳污范围内（荆马河污水处理厂服务范围详见附图4）。

荆马河污水处理厂位于徐州经济技术开发区金水路、螺山路与荆马河合围处，服务范围东起京杭运河、房亭河，西至九里山，南起西陇海线、北至京杭运河，面积约51.6km2，见图1。设计总规模20万m3/d，现一期10万t/d工程已满负荷运行，2011年2月徐州市环境监测中心站完成了对二期5万t/d工程的环保验收工作。

荆马河污水处理厂一期工程采用A2/O污水处理工艺。处理工艺见图2.1-1。

图2.1-1  荆马河污水处理厂现有一期工程工艺流程图

荆马河污水处理厂一期工程已于2004年3月28日投入运行，目前提标改造工程已完成，出水水质可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准，荆马河污水处理厂一期工程主要污染物进出水浓度见表2.1-1。

表2.1-2  荆马河污水处理厂一期工程主要污染物进出水浓度

| 污染物 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 总磷 | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质（mg/L） | 300 | 150 | 200 | 30 | 3.5 | 6-9 |
| 出水水质（mg/L） | 50 | 10 | 10 | 5 | 0.5 | 6-9 |

荆马河污水处理厂二期工程在一期A2/O工艺的基础上增加化学除磷和微过滤操作单元，增加紫外线杀菌工艺，尾水外排执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准。

荆马河污水处理厂二期工程采取的工艺见图2.1-2。

图2.1-2  徐州市荆马河污水处理厂二期工艺流程图

荆马河污水处理厂二期工程已于2010年12月进入试运营阶段，2011年2月由徐州市环境监测中心站完成了对二期工程的环保验收工作。荆马河污水处理厂二期工程主要污染物进出水浓度见表2.1-3。

表2.1-3 荆马河污水处理厂二期工程主要污染物进出水浓度

| 污染物 | COD | BOD5 | SS | 石油类 | NH3-N | 总磷 | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质（mg/L） | 300 | 155 | 250 | 20 | 30 | 6.5 | 6-9 |
| 出水水质（mg/L） | 50 | 10 | 10 | 1 | 5 | 0.5 | 6-9 |

目前，荆马河污水处理厂一期已经满负荷，二期尚有6100吨的余量。荆马河污水处理厂4万m3/d尾水经深度处理后，回用于徐州金山桥热电有限公司、保利协鑫徐州再生能源公司、徐州经济技术开发区市政绿化、江苏中能硅业科技发展有限公司，剩余尾水通过荆马河地涵排入徐州市截污导流工程。

## 2.2卫生防护距离

1、大气环境防护距离

根据大气环境防护距离标准计算程序（环境保护部评估中心实验室发布）的计算结果，建设项目无组织废气在厂界外无超标点，大气环境防护距离为0。

2、卫生防护防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中关于有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法要求，无组织排放源所在生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离。

卫生防护距离的特征污染物计算公式如下：

式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积s(m2)计算，          ；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，分别为470、0.021、1.85、0.84；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。

经计算，建设项目各生产单元的卫生防护距离计算结果见表2.2-1。

表2.2-1卫生防护距离计算参数及计算结果

| 污染源位置 | 污染物 名称 | 污染物排放量（kg/h） | 面积（m2） | 高度（m） | 计算值 (m) | 卫生防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机加工车间 | 颗粒物 | 0.12 | 60000 | 18 | 0.78 | 50 |
| 喷漆房 | 非甲烷总烃 | 0.24 | 180 | 2.5 | 10.27 | 50 |

由上述计算过程可知：项目卫生防护距离设置为生产车间外100m。目前，本项目卫生防护距离内目前无居民区、学校、医院等环境敏感目标，今后本项目卫生防护距离内禁止建设居民区、学校、医院等环境敏感点。卫生防护距离包络图见图2.2-1。

图2.2-1  卫生防护距离包络图

综上所述，本项目卫生防护距离内无居民区等环境敏感点，选址可行。

# 3工程概况及工程分析

## 3.1.1建设项目名称、项目性质、建设地点

项目名称：年产3万吨钢结构生产项目

建设单位：江苏火花钢结构集团有限公司

建设地址：江苏徐州经济技术开发区庙山路25号

占地面积：209124平方米

法人代表：辛宪海

项目总投资：1.5亿元

### 3.1.2建设内容与规模

江苏火花钢结构集团有限公司年产3万吨钢结构生产项目总投资1.5亿元，企业占地面积314亩（209124㎡），总建筑面积72000平方米，其中生产车间65000平方米，办公大楼7000平方米，绿化面积约10000平方米。本项目共有职工400人，全年工作250天，年工作时间1875小时。

项目产品方案及生产规模见表3.1-1。

表3.1-1 产品方案及建设规模表

| 序号 | 工程名称 | 产品名称 | 规格 | 生产能力吨/a | 年运行时数h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3万吨钢结构生产 | 钢结构 | / | 3万 | 1875 |

## 3.2主要工艺流程及产污环节

### 3.2.1主要工艺流程

本项目生产工序主要有切割下料、螺栓球毛坯锻压成型、钢结构件机械加工（车、钻、铣、剪等）、拼装焊接、表面处理（抛丸）、喷漆及质量检测等生产环节。其中螺栓球毛坯的加工在锻压车间完成，结构加工及焊接在机加工车间内完成，喷漆及烘干在喷漆房内完成。本项目主要生产工艺流程及产污环节分别如图3.2-1、图3.2-2所示：

图3.2-1 螺栓球加工流程及产污环节

图3.2-2 钢结构件加工流程及产污环节

工艺说明：

螺栓球加工：外购圆钢通过切断机下料成设计规格，再送入中频炉加热至900℃—1100℃然后进行锻压，锻压成所需形状和尺寸再送入机加工车间进一步加工。

切割下料：切割过程会产生噪声，废金属边角料及金属粉尘。

机加工：切割好的钢构件通过车、钻、铣等工艺加工成设计形状和尺寸，生产过程会产生噪声、金属边角料、废润滑油、乳化液等。

拼装焊接：钢结构件在拼装焊接过程中主要会产生噪声和焊接烟尘以及废焊头等。

抛丸：在喷漆前要对结构件表面进行抛丸除锈，抛丸环节会产生大量粉尘，含粉尘废气经布袋除尘器净化处理。

喷漆烘干：经抛丸处理后的结构件送入喷漆房进行表面喷漆，喷漆房采用侧送侧排模式（北侧面送风，南侧面排风），设计风量定为46000m3/h。废气经排放系统进入漆雾过滤装置去除漆雾，再通过活性炭吸附装置去除有机废气，经漆雾过滤装置和活性炭吸附装置两级处理后的尾气通过一根15米高排气筒排放。

本项目烘干和喷漆均在喷漆房内完成，喷漆和烘干不同时进行。此工艺环节会产生噪声、漆雾颗粒、有机废气污染，同时会产生废过滤棉及废活性炭等危险废物。

### 3.2.2主要污染物产生环节统计

项目主要污染物产生环节及污染物种类见下表：

表3.4-1建设项目污染物产生情况一览表

| 项目 | 污染物 |
| --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 抛丸废气（G1）、喷漆房废气（G2） |
|  | 无组织 | 喷漆房无组织排放（Gu1）、焊接烟尘（Gu2）、锻压粉尘（Gu3）、切割粉尘（Gu4） |
| 废水 | 生活废水 |
| 固废 | 金属废料（S1）、废活性炭（S2）、废过滤棉（S3）、废油漆桶（S4）、生活垃圾（S5）等 |
| 噪声 | 各类机械设备、各类风机产生的噪声 |

## 3.3主要原辅材料

本项目使用主要原辅材料及用量情况见表3.3-1，部分原材料主要组分见表3.3-2，原材料中主要有害化学成分的理化性质见表3.3-3。

表3.3-1项目主要原辅材料及能源消耗一览表

| 序号 | 物料名称 | 年耗量 | 来源及运输 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢板 | 1万t | 国产，汽车 | 外购 |
| 2 | 钢管 | 1万t | 国产，汽车 | 外购 |
| 3 | 圆钢 | 1万t | 国产，汽车 | 外购 |
| 4 | 焊丝 | 80t | 国产，汽车 | 外购 |
| 5 | 醇酸面漆 | 7t | 国产，汽车 | 外购 |
| 6 | 环氧云铁中间漆 | 6t | 国产，汽车 | 外购 |
| 7 | 环氧富锌底漆 | 7t | 国产，汽车 | 外购 |
| 8 | 醇酸漆稀释剂 | 2t | 国产，汽车 | 外购 |
| 9 | 环氧漆稀释剂 | 4t | 国产，汽车 | 外购 |

表3.3-2部分原辅材料规格一览表

| 序号 | 原料 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醇酸面漆 | 主要由醇酸树脂、体质颜料、助剂、有机溶剂等配制而成。挥发性成份主要为溶剂油。挥发性组分约占油漆的33%。 |
| 2 | 环氧云铁中间漆 | 主要成份由环氧树脂，云母氧化铁、防锈颜料、有机溶剂配制而成。挥发性成份中二甲苯约占20%，其余挥发性有机物约占5%，主要为丁醇等。挥发性组分约占油漆的25%。 |
| 3 | 环氧底漆 | 主要由体质颜料、环氧树脂及有机溶剂等配制而成。挥发性成份中二甲苯约占15%，其余挥发性有机物约占15%，主要为环己酮等。挥发性组分约占油漆的30%。 |
| 4 | 醇酸漆稀释剂 | 用于调漆，由二甲苯和200号溶剂油混合构成。挥发性成份中二甲苯约占30%，其余主要为溶剂油等。 |
| 5 | 环氧漆稀释剂 | 用于调漆，由二甲苯、丁醇和轻芳烃溶剂油混合构成。挥发性成份中二甲苯约占20%，其余主要为溶剂油、丁醇等。 |

表3.3-3  原材料主要有害化学成分理化性质

| 序号 | 名称 | 理化性质 | 燃烧爆炸性 | 毒理性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二甲苯 | 无色透明液体，有类似甲苯的气味。相对分子量106.17，沸点138.4℃，熔点（对二甲苯）13.3℃，相对密度0.86(水)，饱和蒸气压1.16kPa(25℃)，不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等有机溶剂。 | 易燃，闪点25℃。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起爆炸燃烧。与氧化剂接触会猛烈反应。 | LD50=4000mg/kg（大鼠经口）； LC=6000mg/m3，4h（小鼠吸入）。其环境污染行为主要体现在饮用水和大气中，残留和蓄积并不严重。 |
| 2 | 200#溶剂油 | 外观为无色透明液体,由140℃-200℃的石油馏分组成.具有适当的挥发速度,能常含有一定量的芳烃,对干性油、树脂的溶解能力强。 | 易燃 | — |
| 3 | 丁醇 | 无色液体, 具有强烈的杂醇油气味，沸点117.3℃,熔点-89℃，相对密度0.81,辛醇/水分配系数 log Kow=0.88，溶于大多数的烃类溶剂中,溶于乙醇、乙醚及丙酮 | 易燃液体,蒸气遇明火可以引燃并回火。闪点37℃,自燃点 343℃ | LD50 大鼠 经口790 mg/kg, 静脉注射310 mg/kg, 小鼠 腹腔注射 603 mg/kg |
| 4 | 环己酮 | 无色或淡黄色液体，具有类似薄荷油或丙酮的嗅味。沸点 155.6℃， 熔点-31℃，蒸气压 5mmHg/26.4℃，相对密度 0.9421/25℃/4℃，蒸气相对密度3.4，辛醇/水分配系数Log Kow= 0.81，水中溶解度150000mg/L/10℃， 50000mg/L/30℃，溶于丙酮、乙醚、乙醇。 | 易燃，爆炸极限1.1～9.4%。闪点44℃，自燃点420℃ | LD50 小鼠 经口1400 mg/kg，腹腔注射 1230 mg/kg，大鼠 经口 1620 mg/kg，腹腔注射 1130 mg/kg，皮下注射 2170 mg/kg，非人类致癌物质。 |

## 3.4本项目挥发性有机物平衡分析

本项目设置一个喷漆房。采用的油漆主要为环氧底漆，环氧云铁中间漆、醇酸面漆。本项目喷漆与烘干在同一喷漆房内进行，调漆工序在喷漆房进行。油漆、稀释剂主要污染物成分为二甲苯、非甲烷总烃。

本项目采用人工喷漆，漆雾在工件表面附着率以70%计，烘干工序有机废气挥发量以100%计。

根据油漆及稀释剂用量及有机物含量估算原料中带入挥发性有机物量见表3.4-1。

表3.4-1原料带入挥发性有机物含量

| 名称 | 年耗量（t/a） | 二甲苯 | 非甲烷总烃 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/a | t/a |
| 醇酸面漆 | 7 | 0 | 2.31 |
| 环氧云铁中间漆 | 6 | 1.2 | 0.3 |
| 环氧底漆 | 7 | 1.05 | 1.05 |
| 醇酸漆稀释剂 | 2 | 0.6 | 1.4 |
| 环氧漆稀释剂 | 4 | 0.8 | 3.2 |
| 小计 | 26 | 3.65 | 9.46 |

本项目不设置专门的调漆室和烘干室，调漆、喷漆、烘干过程均在喷漆房内完成，喷漆房在设备及工件进出时少量有机废气以无组织形式排放，按5%计算。本项目共消耗面漆7t/a，中间漆6t/a，底漆7t/a，稀释剂6t/a，根据油漆、稀释剂成份分析，油漆在产品上的附着率为70%，散失率为30%。喷漆过程产生的有机物占总产生量的30%，烘干过程产生的有机物占总产生量的70%。喷漆室中废气经漆雾过滤器（过滤棉）+活性炭吸附处理后排放，活性炭对有机物去除率约为90%，处理后废气经1根15米排气筒排放。本项目二甲苯和非甲烷总烃物料平衡图见图3.4-1。

图3.4-1  喷漆房二甲苯和非甲烷总烃平衡图（单位：t/a）

## 3.5主要生产设备

本项目主要生产设备清单见表3.5-1。

表3.5-1 本项目主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动葫芦门式起重机 | 5T*12M*7.242 | 8 |
| 2 | 3.5T叉车 | FD35T | 1 |
| 3 | 端面铣床 | JDX1520 | 1 |
| 4 | 叉车 | FD30 | 1 |
| 5 | 冲剪机 | Q35Y-25 | 1 |
| 6 | 电焊机 | EX?-400 | 4 |
| 7 | 磁座钻 | 600 | 6 |
| 8 | 电动平车 | KFD-50-1S | 4 |
| 9 | 钢结构翻转吊具 | 20T | 1 |
| 10 | 钢结构翻转吊具 | 30T | 1 |
| 11 | 高压无气喷涂机 | GP6528K | 1 |
| 12 | 高压无气喷涂机 | GP2538 | 1 |
| 13 | 焊剂烘干炉 |  | 3 |
| 14 | 焊剂筛选机 |  | 1 |
| 15 | 剪板机 | QC11Y | 2 |
| 16 | 空气压缩机 | V-0.67/7 | 2 |
| 17 | 内隔板组装机 | JZL150 | 1 |
| 18 | 逆变焊机 |  | 1 |
| 19 | 平面钻 | CDMP2016 | 1 |
| 20 | 数控管相贯切割机 | LMGQ/P-A800 | 1 |
| 21 | 双丝单电埋弧焊机 |  | 2 |
| 22 | 双丝双电埋弧焊机 | MZ-1250BM | 2 |
| 23 | 碳弧气刨直流焊机 | ZD5-1000D | 6 |
| 24 | 套丝机 |  | 1 |
| 25 | 悬臂式熔丝电渣焊机 | JZZ150 | 3 |
| 26 | 悬臂式双弧双丝埋弧焊机 | JZM150 | 1 |
| 27 | 悬臂式双弧双丝埋弧焊机 | JZQ150 | 2 |
| 28 | 摇臂钻床 | Z3050*16 | 3 |
| 29 | 永磁吸盘 |  | 3 |
| 30 | 空气压缩机 | W-1.0/7 | 7 |
| 31 | 电焊机 |  | 3 |
| 32 | 螺柱焊机 | RSN-2500-5 | 1 |
| 33 | 螺柱焊机 | RSN-2500-5 | 1 |
| 34 | 埋弧焊机 |  | 1 |
| 35 | 万能试验机 | WAW-1000A | 1 |
| 36 | 三维钻床 | B7A1260 | 1 |
| 37 | 转角带锯床 | SAW1260 | 1 |
| 38 | 数控锁口机 | SUK1260 | 1 |
| 39 | 叉车 | LG50DT | 1 |
| 40 | 冲击试样缺口拉床 | CSL-A1 | 1 |
| 41 | 气保焊机 | H-500 | 15 |
| 42 | 埋弧焊机 |  | 4 |
| 43 | 逆变直流焊机 | ZX7-1000S | 4 |
| 44 | 切割机 |  | 2 |
| 45 | 电渣焊机 |  | 2 |
| 46 | 磁座钻 | 28 | 2 |
| 47 | 万能工具磨床 | GD-600 | 1 |
| 48 | 液压千斤顶 | 200T | 2 |
| 49 | 磁座钻 |  | 3 |
| 50 | 起重机轨道 |  | 1 |
| 51 | 电动平车安装 |  | 1 |
| 52 | H型钢结构抛丸机 | Q2025 | 1 |
| 53 | 钢网架抛丸机 | Q1220 | 1 |
| 54 | 气保焊机 |  | 5 |
| 55 | 磁力切割机 | CG2-11 | 1 |
| 56 | 碳弧气刨 |  | 1 |
| 57 | 金属带锯床 | GZ-4230 | 2 |
| 58 | 气保焊机 | CPVE-500 | 4 |
| 59 | 超声测厚仪 | CTS-30A | 1 |
| 60 | 网架杆双头CO2焊接机 | YHWH-5000L | 2 |
| 61 | 磁力切割机 | CG2-11 | 2 |
| 62 | 高压无气喷涂机 | GF6528k | 1 |
| 63 | 动力配电柜 | XL-400A | 4 |
| 64 | 动力配电柜 | XL-630A | 2 |
| 65 | 网架杆双头CO2焊接机 | YHWH-5000L | 1 |
| 66 | 车床 | C168 | 4 |
| 67 | 车床 | C620 | 34 |
| 68 | 车床 | C630 | 9 |
| 69 | 中频感应透热炉 | GTR | 2 |
| 70 | 牛头刨床 | B665 | 2 |
| 71 | 摇臂钻床 | N3050 | 2 |
| 72 | 立式钻床 | 25135 | 2 |
| 73 | 多功能钻铣床 |  | 2 |
| 74 | 空心磁力钻 | WOJ3200 | 2 |
| 75 | 立式铣床 | x5 | 1 |
| 76 | 摩擦压力机 | 300t | 1 |
| 77 | 剪扳机 | QHll-Ibt2500 | 1 |
| 78 | 卷板机 | W115 | 1 |
| 79 | 可倾式压力机 | JC23-80 | 1 |
| 80 | 顶弯机 | ZDW-500t-4 | 1 |
| 81 | H型钢组立机 |  | 2 |
| 82 | 龙门式H钢焊机 | LHA型 | 3 |
| 83 | 龙门式H钢焊机 | MZC-500 | 1 |
| 84 | 数控火焰切割机 | CNC-CG400C | 2 |
| 85 | 矫正机 | HYJ-800 | 1 |
| 86 | 相贯线切割机 | LM CQ/D-B | 1 |
| 87 | R式手推坡口机 | HB-10 | 2 |
| 88 | 网架双轮自动焊 | NZC3-2#500KR | 3 |
| 89 | 半自动对焊机 | LBTv8 | 1 |
| 90 | 等离子切割机 | D12000 | 1 |
| 91 | 焊条烘箱 | ZYH-30 | 1 |
| 92 | 内燃叉车 | CPCP30 | 4 |
| 93 | 内燃侧叉 | CCCD3A | 1 |
| 94 | 起重机 | L0t | 4 |
| 95 | 起重机 | 5t | 18 |
| 96 | 液压升降平台 |  | 1 |
| 97 | 卧式带锯 | G4028A | 8 |
| 98 | 金属圆锯机 | MC3soo | 1 |
| 99 | 锯片研磨机 | YIG450 | 1 |
| 100 | 圆钢切断机 | 480 | 1 |
| 101 | 电动葫芦门式起重机 |  | 9 |
| 102 | 无气喷涂机 |  | 1 |
| 103 | 磁粉探伤机 | COX-3 | 1 |
| 104 | H型钢液压矫正机 | YJ-80 | 1 |
| 105 | 单悬臂埋弧焊机 |  | 1 |
| 106 | 双悬臂埋弧焊机 | MZGT-1600 | 2 |
| 107 | H型钢重型组立机 |  | 1 |
| 108 | 数控火焰/直条切割机 | GS/ZII-6000 | 2 |
| 109 | 数控火焰/等离子切割机 | GS/ZII-6000D | 1 |
| 110 | 数控火焰/等离子切割机 | GS/ZII-5000D | 1 |
| 111 | 漆雾过滤器 | LT-QW-46000 | 1 |
| 112 | 活性炭吸附装置 | LT-XF-46000 | 1 |

## 3.6污染物源强

### 3.6.1废气污染源强分析

本项目设备均采用电能。本项目大气污染源主要为抛丸工序产生的粉尘，焊接工序产生的烟尘，涂装工序产生的喷漆废气。

⑴废气有组织排放

①抛丸废气（G1）

本项目通过抛丸机对钢构件进行表面除锈清理。根据类比调查，钢结构各类构件在抛丸机内进行表面清理过程产生的粉尘浓度约为2000-2500mg/m3，其成分包括铁屑、废砂等，本项目产生的抛丸粉尘浓度取值按2200mg/m3计算。本项目共有两台抛丸机分别对钢网架和H型钢构件进行抛丸处理。H型钢抛丸机共有前后两套排气设施，风量分别为13000m3/h，排气筒高度分别为20m，钢网架抛丸机处理风量为800m3/h，设有一个15米高排气筒。经计算，本项目各类钢构件表面清理过程粉尘的产生量为73.7t/a。两台抛丸机的废气分别通过布袋除尘器进行处理后高空排放，布袋除尘器处理效率可达99%以上，则粉尘排放量为0.737t/a。除尘器收集的粉尘作为一般工业固废进行处理。

②喷漆房废气（G2）

本项目各类钢结构构件喷漆及烘干在喷漆房内进行，喷漆房外尺寸为20m×9m×2.5m（长×宽×高），由于喷漆房所在位置地面基础为已浇筑的厚1000mm的高强度混凝土基础，如果采用常规的上送下排喷漆房形式，施工难度较大。综合考虑，喷漆房采用侧送侧排模式（北侧面送风，南侧面排风）。根据《涂装作业安全规程  喷漆室安全技术规定》（GB14444-2006）8.2节表1中控制风速的相关规定，设计风速取v=0.3m/s，设计风量为46000m3/h。

喷漆废气：喷漆废气首先经漆雾过滤器（滤芯为过滤棉）去除漆雾颗粒，废气再进入活性炭吸附装置去除有机废气，经漆雾过滤器和活性炭吸附两级处理后的尾气高空排放。排放废气中主要污染因子包括颗粒物、二甲苯、丁醇、环己酮等，其中，除二甲苯以外的烃类污染物总计排放情况以非甲烷总烃表示。

本项目醇酸面漆用量为7t/a、环氧云铁中间漆用量为6t/a、环氧底漆用量为7t/a，醇酸漆稀释剂用量为2t/a，环氧漆用量为4t/a。根据油漆和稀释剂的成分及使用量进行计算，油漆与稀释剂混合后易挥发的二甲苯总量为3.65t/a，非甲烷总烃总量为9.46t/a。本项目涂装过程中油漆中的固分约70%附着在需喷涂的部件上，30%经漆雾过滤器过滤除漆雾，漆雾以颗粒物形式产生，漆雾过滤器（滤芯为过滤棉）对漆雾的设计去除率为90%以上，有机废气经活性炭吸附装置吸附净化，净化效率可达90%。

烘干废气：本项目各类钢结构件烘干采用电加热烘干，油漆中易挥发的二甲苯及其他挥发性有机物在烘干时挥发出来，烘干废气通过活性炭吸附装置进行净化，活性炭对有机废气的净化效率可达90%以上。

本项目废气有组织排放情况具体见表3.6-1。

⑵废气无组织排放分析

本项目无组织排放的废气主要有切割粉尘、焊接烟尘、喷漆房无组织废气。

①喷漆房无组织废气（Gu1）

本项目喷漆房在设备及工件进出时有少量有机废气以无组织排放的形式进入大气，主要污染因子为非甲烷总烃、二甲苯，无组织废气产生量为非甲烷总烃0.47t/a、二甲苯0.18t/a。

②焊接烟尘（Gu2）

本项目焊接过程中产生焊接烟尘(含金属氧化物)。本项目生产工艺过程中需各类焊丝、焊条约80t/a，焊接烟尘产生量约为焊丝用量的6‰～8‰，本项目取7‰，则本项目焊接烟尘产生量为0.56t/a。采用移动式焊接烟尘净化器，焊接烟尘净化器是一款专为工业焊接烟尘和轻质颗粒而设计的净化装置，其工作原理如下：焊烟废气被风机负压吸入净化机内部，大颗粒飘尘被均流板和初滤网过滤而沉积下来；进入净化装置的微小级烟雾和废气通过废气装置内部被过滤和分解后排出达标气体，可削减无组织排放75%。

③锻压粉尘（Gu3）

螺栓球在锻压加工时有少量金属粉尘产生，以无组织形式排放，产生量约为0.1t/a，采用移动式除尘器处理可削减无组织排放75%。

④切割粉尘（Gu4）

本项目钢材切割下料时会产生少量切割粉尘，在车间以无组织形式排放，产生量约为0.2t/a，采用移动式除尘器处理可削减无组织排放75%。

本项目废气无组织排放情况具体见表3.6-2。

表3.6-1 有组织废气产生及排放情况表

| 污染源 名称 | 废气量m3/h | 污染物 名称 | 产生情况 | 治理措施 | 去除效率 % | 排放状况 | 执行标准 | 排放源参数 | 排放方式 | 排放时间h/a | 排气筒编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率Kg/h | 年产生量t/a |  |  | 浓度mg/m3 | 速率Kg/h | 排放量t/a | 浓度mg/m3 | 速率Kg/h | 高度m | 直径m | 温度 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ℃ |  |  |  |
| 喷漆废气 | 46000 | 颗粒物 （漆雾） | 78 | 3.6 | 3.6 | 漆房废气通过过滤棉除漆雾装置+活性炭净化装置处理后经1根15米高排气筒排放 | 90 | 7.8 | 0.36 | 0.36 | 120 | 3.5 | 15 | 1.2 | 30 | 间歇 | 1000 | 1# |
|  |  | 二甲苯 | 22 | 1.04 | 1.04 |  | 90 | 2.04 | 0.094 | 0.094 | 70 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 59 | 2.70 | 2.70 |  | 90 | 5.22 | 0.24 | 0.24 | 120 | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 烘干废气 |  | 二甲苯 | 53 | 2.43 | 2.43 |  | 90 | 5.28 | 0.243 | 0.243 | 70 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 136 | 6.29 | 6.29 |  | 90 | 13.7 | 0.63 | 0.63 | 120 | 17 |  |  |  |  |  |  |
| H型钢抛丸排气筒1 | 13000 | 颗粒物 | 2200 | 0.59 | 35.74 | 经布袋除尘器处理后，经2根20m高排气筒排放 | 99 | 22 | 0.059 | 0.357 | 120 | 5.9 | 20 | 0.6 | 28 | 间歇 | 1250 | 2# |
| H型钢抛丸排气筒2 | 13000 | 颗粒物 | 2200 | 0.59 | 35.74 |  |  | 22 | 0.059 | 0.357 | 120 | 5.9 | 20 | 0.6 | 28 | 间歇 | 1250 | 3# |
| 钢管抛丸除尘排气筒 | 800 | 颗粒物 | 2200 | 0.59 | 2.22 | 经布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒排放 | 99 | 22 | 0.059 | 0.022 | 120 | 3.5 | 15 | 0.4 | 29 | 间歇 | 1250 | 4# |

表3.6-2 无组织废气排放情况表

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 面积（㎡） | 高度（m） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车间烟粉尘 | 颗粒物 | 60000 | 18 | 0.12 | 0.22 |
| 2 | 喷漆房无组织排放 | 二甲苯 | 180 | 2.5 | 0.09 | 0.18 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.24 | 0.47 |

### 3.6.2噪声源强分析

本项目生产设备较多，噪声源较多。主要的高噪声设备包括空压机、切割机、剪板机、钻床、冲床等各类机床以及风机等。本项目主要噪声源见表3.6-3。

表3.6-3 主要高噪声排放源强

| 序号 | 设备名称 | 噪声值/dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 切割机 | 75-90 |
| 2 | 电焊机 | 75-85 |
| 3 | 钻床 | 85-100 |
| 4 | 空压机 | 75-90 |
| 5 | 剪板机 | 75-90 |
| 6 | 行车 | 75-90 |
| 7 | 叉车 | 75-85 |
| 8 | 车床 | 75-90 |
| 9 | 喷涂机 | 70-85 |

### 3.6.3固废源强分析

本项目产生的固体废物包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾。

一般工业固废：下料过程产生的废金属边角料约150t/a，布袋除尘器及移动式焊接烟尘净化器收集的粉尘约73.225t/a，焊接过程产生的废焊头约4t/a。

危险废物：本项目喷漆房废过滤棉产生量约为10t/a，废活性炭产生量约为25t/a，机加工产生的废润滑油约0.2t/a，废乳化液0.2t/a。本公司油漆包装桶分别由各油漆生产厂家回收利用（回收协议见附件），并重新用于盛装原产品。根据环保部《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》（环函[2014]126号）：“一、根据2006年原环保总局、发展改革委、商务部、海关总署、质检总局联合发布的《固体废物鉴别导则（试行）》，固体废物不包括任何用于其原始用途的物质和物品。据此，用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器不属于固体废物，也不属于危险废物。”因此，本项目产生的废包装桶不属于固体废物，也不属于危险废物。本项目油漆桶年产生量约为1000个，破损率按10%计算，每个漆桶重量按1.5kg计算，则破损漆桶产生量为0.15t/a。破损的油漆桶无法进行重复利用，应作为危险废物处理。

生活垃圾：项目员工人数400人，产生量按1kg/人d计算，产生生活垃圾100t/a，交环卫部门统一清运。

本项目固体废物产生情况详见表3.6-4。

表3.6-4  本项目固废产生及治理情况

| 序号 | 名称 | 组分及特性 | 废物类型 | 废物类别 | 产生量 （t/a） | 性状 | 种类判断 | 处理处置方式 及其数量（t/a） | 排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 固体废物 | 判定依据 |  |  |
| 1 | 金属边角料 | 金属 | 一般工业固废 | / | 150 | 固 | √ | 《国家危险 废物名录》 （2016年） | 外售综合利用227.225 | 0 |
| 2 | 粉尘 | 金属粉尘 |  | / | 73.225 | 固 | √ |  |  | 0 |
| 3 | 废焊材 | 锰、锌和铁的氧化物 |  | / | 4 | 固 | √ |  |  | 0 |
| 4 | 废润滑油 | 矿物油 | 危险废物 | 900-217-08 | 0.2 | 液态 | √ |  | 委托有资质单位处置35.55 | 0 |
| 5 | 废乳化液 | 乳化液 |  | 900-006-09 | 0.2 | 液态 | √ |  |  | 0 |
| 6 | 废活性炭 | 活性炭、有机物 |  | 900-041-49 | 25 | 固 | √ |  |  | 0 |
| 7 | 废过滤棉 | 过滤棉、漆渣 |  | 900-041-49 | 10 | 固 | √ |  |  | 0 |
| 8 | 破损油漆桶 | 金属、油漆、塑料 |  | 900-041-49 | 0.15 | 固 | √ |  |  |  |
| 9 | 生活垃圾 | 废纸、塑料等 | 其他废物 | 99 | 100 | 固 | √ |  | 交由环卫部门处理100 | 0 |
| 合计 | / | 362.625 | / | / |  | 362.775 | 0 |

### 3.6.4废水源强分析

本项目用水主要职工生活污水，无生产废水产生。

本项目共有工人400人，一班制，年工作250天，职工用水量根据《建筑给排水建筑规范》（GB50015-2003）中的规定：“工业企业管理人员用水定额可取30～50L/人·班，车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定，一般宜采用30～50L/人·班”，人均用水定额按50L/人·班，则该部分职工生活用水量约5000m3/a。

生活用水的80%转化为废水，则年废水产生量为4000m3/a。生活污水的主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。类比生活污水水质情况，本项目生活废水污染物浓度COD300mg/L、 BOD5150mg/L、SS 200mg/L、氨氮30mg/L。

### 3.6.5项目污染物“三本账”

项目污染三本账见下表3.6-5。

表3.6-5  本项目污染物“三本帐”            单位：t/a

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 接管考核量 | 排入外环境量 |
| 生活污水 | 废水量（m3/a） | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
|  | COD | 1.21 | 0.21 | 1.00 | 0.2 |
|  | BOD5 | 0.62 | 0.08 | 0.54 | 0.042 |
|  | SS | 1.00 | 0.44 | 0.56 | 0.042 |
|  | NH3-N | 0.12 | 0.01 | 0.11 | 0.021 |
| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 （抛丸） | 73.7 | 72.963 | 0.737 |
|  |  | 二甲苯 | 3.47 | 3.13 | 0.34 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 8.99 | 8.12 | 0.87 |
|  | 无组织 | 颗粒物 （焊接等） | 0.86 | 0.65 | 0.21 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.47 | 0 | 0.47 |
| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 处置量 | 利用量 | 排放量 |
| 固体废物 | 一般固废 | 227.225 | 0 | 227.225 | 0 |
|  | 危险固废 | 35.55 | 35.55 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 100 | 100 | 0 | 0 |

# 4污染防治措施及运行情况

## 4.1总论

本项目污染防治措施一览表见表4.1-1。

表4.1-1 本项目污染防治措施

| 类别 | 产污环节 | 主要污染物 | 污染防治设施 | 污染物排放监测 | 排放标准 | 是否达标排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 喷漆、烘干 | 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯 | 喷漆废气、烘干废气经过滤棉装置处理后，再通过活性炭吸附装置净化处理，然后 经1根15m高排气筒排放 | 颗粒物排放浓度范围为3.43-10.2mg/m3，排放速率范围0.169-0.406kg/h；二甲苯排放浓度范围为1.79-4.73mg/m3，排放速率范围0.071-0.234kg/h；非甲烷总烃排放浓度范围为1.86-1.96mg/m3，排放速率范围0.078-0.092kg/h | 颗粒物120mg/m3，速率3.5kg/h；二甲苯70mg/m3，速率1.0kg/h；非甲烷总烃120mg/m3，速率10kg/h | 达标 排放 |
|  | 抛丸 | 颗粒物 | H型钢抛丸机设两套布袋除尘器净化后分别通过20m高排气筒排放； 网架抛丸废气经布袋除尘处理后通过15m高排气筒排放 | H型钢抛丸：颗粒物排放浓度范围为3.67-52.6mg/m3，排放速率范围0.044-0.517kg/h； 网架抛丸：颗粒物排放浓度范围为20.7-28.9mg/m3，排放速率范围0.012-0.019kg/h； | H型钢抛丸：颗粒物120mg/m3，速率5.9kg/h； 网架抛丸：颗粒物120mg/m3，速率3.5kg/h； | 达标 排放 |
|  | 焊接、切割、锻压 | 烟尘、粉尘 | 经移动式烟尘净化器处理 | 无组织颗粒物浓度范围0.118-0.233mg/m3 | 颗粒物无组织监控浓度1.0 mg/m3 | 达标 排放 |
| 废水 | 生活污水 | COD、SS、氨氮 | 经化粪池处理后排入市政污水管网 | PH：7.69；COD：161mg/L；SS：30mg/L；氨氮：28.1mg/L； BOD5：38.9 | PH:6-9;COD：300mg/L；SS：200mg/L；氨氮：30mg/L; BOD5：150 | 达标 排放 |
| 噪声 | 各设备 | 连续等效A声级 | 隔声减振措施 | 厂界噪声，昼间最大值60.8dB（A），夜间最大值49.4dB（A） | 昼间65dB（A），夜间55dB（A） | 达标 排放 |
| 固废 | 本公司固废产生量362.625t/a，其中危险废物35.55t/a，一般工业固废227.225t/a，生活垃圾100t/a。危险废物经收集后委托有资质单位安全处置，一般工业固废外售综合利用，生活垃圾交环卫清运 | 零排放 |

## 4.2废气防治措施

（1）抛丸废气

本项目通过抛丸机对钢构件进行表面除锈清理。根据类比调查，钢结构各类构件在抛丸机内进行表面清理过程产生的粉尘浓度约为2000-2500mg/m3，其成分包括铁屑、废砂等，本项目产生的抛丸粉尘浓度取值按2200mg/m3计算。本项目共有两台抛丸机分别对钢网架和H型钢构件进行抛丸处理。H型钢抛丸机共有前后两套排气设施，风量分别为13000m3/h，排气筒高度分别为20m，钢网架抛丸机处理风量为800m3/h，设有一个15米高排气筒。经计算，本项目各类钢构件表面清理过程粉尘的产生量为73.7t/a。两台抛丸机的废气分别通过布袋除尘器进行处理后高空排放，布袋除尘器处理效率可达99%以上。除尘器收集的粉尘作为一般工业固废进行处理。

图4.2-1 抛丸废气处理措施示意图

（2）喷漆房废气

本项目各类钢结构构件喷漆及烘干在喷漆房内进行，喷漆房外尺寸为20m×9m×2.5m（长×宽×高），由于喷漆房所在位置地面基础为已浇筑的厚1000mm的高强度混凝土基础，如果采用常规的上送下排喷漆房形式，施工难度较大。综合考虑，拟建喷漆房采用侧送侧排模式（北侧面送风，南侧面排风）。根据《涂装作业安全规程  喷漆室安全技术规定》（GB14444-2006）8.2节表1中控制风速的相关规定，设计风速取v=0.3m/s，设计风量为46000m3/h。

喷漆废气：喷漆废气首先经漆雾过滤器去除漆雾颗粒，漆雾过滤器对漆雾的净化效率在90%以上。去除漆雾的废气再进入活性炭吸附装置去除有机废气，活性炭吸附装置对有机废气的去除效率可达90%以上。处理后排放废气中主要污染因子包括漆雾颗粒、二甲苯、丁醇、环己酮等，其中，除二甲苯以外的烃类污染物总计排放情况以非甲烷总烃表示。经过漆雾过滤器和活性炭吸附装置两级处理后的尾气高空排放。

烘干废气：本项目各类钢结构件烘干在喷漆房内采用电加热灯烘干，油漆中易挥发的二甲苯及有机物在烘干时挥发出来，有机废气通过活性炭吸附装置进行净化，净化效率可达90%。

本项目喷漆废气处理措施示意见图4.2-2。

图4.2-2 喷漆房废气处理措施示意图

（3）烟尘、粉尘

本项目焊接过程中产生焊接烟尘(含金属氧化物)，下料切割时会产生少量切割粉尘，锻压生产时有少量锻压粉尘产生。车间各类烟、粉尘均采用移动式焊接烟尘净化器净化处理，移动式焊接烟尘净化器是一款专为工业焊接烟尘和轻质颗粒而设计的净化装置，其工作原理如下：各类含烟、粉尘废气被风机负压吸入净化机内部，大颗粒飘尘被均流板和初滤网过滤而沉积下来；进入净化装置的微小级烟雾和废气通过废气装置内部被过滤和分解后排出达标气体，可削减无组织排放75%。经净化处理后，本项目各类烟尘、粉尘无组织排放量约为0.22t/a。

图4.2-3 烟、粉尘处理措施示意图

## 4.3废水防治措施

本项目无生产废水产生，运营产生的废水主要为工人生活污水。本项目用水量约为5000m3/a，废水排放量约为4000m3/a。本项目废水经化粪池处理后通过市政污水管网进入荆马河污水处理厂进一步处理，本项目废水污染物产生量及排放情况见表4.3-1。

表4.3-1废水污染物产排情况表

| 污染源 | 综合废水产生量t/a | 污染物产生量 | 污水处 理措施 废水 | 污染物排放量 | 本项目废水执行标准 | 排放方式与去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物 名称 | 浓度 (mg/L) | 产生量 (t/a) |  | 浓度 (mg/L) | 排放量 (t/a) |  |  |
| 废水 | 4000 | COD | 300 | 1.21 | 化粪池 | 250 | 1.00 | 300 | 经污水管网排入荆马河污水处理厂 |
|  |  | BOD5 | 150 | 0.62 |  | 135 | 0.54 | 150 |  |
|  |  | SS | 250 | 1.00 |  | 140 | 0.56 | 250 |  |
|  |  | NH3-N | 30 | 0.12 |  | 28 | 0.11 | 30 |  |

荆马河污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准。项目废水经荆马河污水处理厂处理后最终外排量分别见表4.3-2。

表4.2-2  本项目废水经污水处理厂处理后污染物削减量、排放量

| 废水量 (t/a) | 污染物 | 污水处理厂前 | 污水处理厂后 | 削减量 (t/a) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接管浓度 (mg/L) | 接管量 (t/a) | 排放浓度 (mg/L) | 排放量 (t/a) |  |  |
| 4000 | COD | 250 | 1.00 | 50 | 0.2 | 0.8 | （GB18918-2002）一级A标准 |
|  | BOD5 | 135 | 0.54 | 10 | 0.042 | 0.498 |  |
|  | SS | 140 | 0.56 | 10 | 0.042 | 0.518 |  |
|  | 氨氮 | 28 | 0.11 | 5 | 0.021 | 0.089 |  |

## 4.4噪声防治措施

本项目生产过程中噪声主要来自空压机、切割机、剪板机、钻床、冲床等各类机床以及风机等，各设备噪声值约在70-100dB（A）之间。针对项目特点，采取了相应的噪声防治措施，对噪声污染首先是从声源上进行有效控制，其次采取有效的隔声等控制措施，噪声防治措施如下：

①选用低噪设备。国家已将噪声作为产品出厂检验的硬性指标，而对于必不可少的高噪设备在订货时应同时定其配套降噪措施。

②维持设备处于良好的运行状态，避免因设备运转不正常时造成的厂界噪声超标。

经上述措施处理后，本公司噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。本项目噪声防治措施可行。

## 4.5固废防治措施

（1）本项目固废产生及处置情况

本项目产生的固体废物包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾。

一般工业固废：下料过程产生的废金属边角料约150t/a，布袋除尘器及移动式焊接烟尘净化器收集的粉尘约7.54t/a，焊接过程产生的废焊头约4t/a。本项目一般工业固废均外售综合利用，不外排。

危险废物：本项目喷漆房废过滤棉产生量约为10t/a，废活性炭产生量约为25t/a，机加工产生的废润滑油约0.2t/a，废乳化液0.2t/a，破损油漆桶产生量0.15t/a。本项目危险废物均委托有资质单位代为处理。

生活垃圾：项目员工人数400人，产生量按1kg/人d计算，产生生活垃圾100t/a，交环卫部门统一清运。

（2）危险废物收集、暂存、运输、处理污染防治措施要求

危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。并按照《关于切实加强危险废物监管工作的意见》（苏环规[2012]2号）要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。

危险废物产生单位必须执行《固体废物污染环境防治法》、《江苏省固体废物污染环境防治条例》等法律法规各项规定，对照《危险废物规范化管理指标体系》各项要求，开展规范化整治；要建立危险废物管理台帐，制定危险废物管理计划、应急预案，及时向环保部门报备；严格执行转移联单制度，禁止非法收集、转移、利用和处置危险废物；对危险废物应按照危险特性分类收集、贮存，贮存时间不得超过一年，贮存设施要符合国家有关技术标准要求，贮存场所和包装容器要按要求设置标志并加强风险管理。

在全省范围内推行危险废物转移联单电子化，实现危险废物转移网上审批和信息化管理。适时探索建立省级危险废物综合利用交易平台。对省辖市内相应利用处置能力充足的，引导和鼓励辖区内产生的危险废物就近转移利用处置，确保危险废物转移过程中的环境安全；对于省辖市内相应利用处置能力缺乏的，可在确保环境风险有效控制的前提下跨行政区域转移，鼓励危险废物利用处置设施资源共享。加强对危险废物运输过程的管理，鼓励各地成立专业化运输单位，防止危险废物在转移过程中发生丢失、抛洒或倾倒现象，有效控制危险废物转移过程中的环境风险。禁止未经审批转移危险废物。

## 4.6污染防治措施评估结论

（1）废水治理措施

本项目生产过程无生产废水产生，只有职工生活污水，本项目废水量4000m3/a。本项目废水经化粪池处理后，通过市政管网进入荆马河污水处理厂进一步处理。

（2）废气治理措施

本项目大气污染物主要来自抛丸机粉尘、喷漆房废气及焊接烟尘。本项目共使用2台抛丸机，抛丸机粉尘均经过布袋除尘器处理后再分别通过排气筒高空排放，其中H型钢抛丸机设有两个20米高排气筒，网架钢管抛丸机设有1个15米高排气筒。布袋除尘器收集的粉尘作为一般工业固废进行处理；喷漆房废气经漆雾过滤器处理后再经活性炭吸附装置净化有机废气，处理后通过1根15m排气筒排放。经处理后的废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准要求，对周围环境空气影响较小。

（3）噪声治理措施

本项目噪声主要来自空压机、切割机、剪板机、钻床、冲床等各类机床以及风机等设备噪声。通过选用低噪音设备，采取有效的隔声等控制措施，经距离衰减后，对周围声环境质量影响较小。

（4）固废治理措施

本项目产生的固体废弃物主要为职工生活垃圾、一般工业废物、危险废物。职工生活垃圾由当地环卫人员及时清运，统一处理；一般工业废物统一收集后外售；危险废物委托有资质单位代为处理。

# 5污染物稳定达标排放情况

## 5.1环境影响识别和评估因子筛选

根据工程特点、污染物排污特征、污染物的毒性、污染物环境标准和评价标准。确定本项目的环境现状评价因子、环境影响预测因子和总量控制因子。本项目评价因子见表5.1-1。

表5.1-1 评价因子一览表

| 环境因素 | 现状评价因子 | 影响评价因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | PM10、SO2、NO2、非甲烷总烃 | 颗粒物、SO2、NO2、二甲苯、非甲烷总烃 | 颗粒物、非甲烷总烃 |
| 地表水环境 | pH、COD、BOD5、氨氮、ss、TP、石油类 | pH、COD、BOD5、氨氮、ss、TP | COD、氨氮 |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | — |
| 固体废物 | 生活垃圾、收集的粉尘、废活性炭 | 生活垃圾、收集的粉尘、废活性炭 | — |

## 5.2环境质量标准及污染物排放标准

### 5.2.1环境质量标准

1、大气

评价区为二类功能区，空气质量执行二级标准。SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》（中国环境科学出版社，1997年10月），具体标准见表5.2-1。

表5.2-1  环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 标准浓度限值 | 浓度单位 | 适用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | μg/m3(标态) | 《环境空气质量标准》 （GB3095－2012）二级 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
| 二甲苯 | 一次浓度 | 0.30 | mg/m3(标态) | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |
| 非甲烷总烃 | 短期 | 2.0 | mg/m3(标态) | 《大气污染物综合排放标准详解》（中国环境科学出版社，1997年10月） |

2、地表水

京杭运河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准，具体标准值见表5.2-2。

表5.2-2  地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH无量纲）

| 标准分类 | DO | CODMn | BOD5 | NH3-N | 石油类 | 氟化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | ≥5 | ≤6 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤1.0 |

3、地下水

地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848－93）中的Ⅲ类水质标准。主要指标见表5.2-3。

表5.2-3  地下水质量标准   (单位：mg/L，pH无量纲)

| 类别 | pH | CODMn | 氨氮 | 总硬度 | 氟化物 | 挥发酚 | 氯化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 6.5～8.5 | ≤3.0 | ≤0.2 | ≤450 | ≤1 | ≤0.002 | ≤250 |

4、土壤环境质量标准

土壤执行《土壤环境质量标准》（GB15618-95）的二级标准，具体见表5.2-4。

表5.2-4 土壤环境质量标准    单位：mg/kg（pH无量纲）

| 项目 | pH | 铜 | 铅 | 锌 | 铬 | 汞 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级标准 | >7.5 | 100 | 350 | 300 | 350 | 1.0 | 60 |

5、噪声环境质量标准

声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。

### 5.2.2污染物排放标准

（1）水污染物排放标准

项目生活废水经化粪池处理后，外排废水需满足荆马河污水处理厂接管标准，即：pH6-9、COD≤300 mg/L、BOD5≤150 mg/L、SS≤200mg/L、NH3-N≤30mg/L。

荆马河污水处理厂排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，见表5.2-6。

表5.2-6 荆马河污水处理厂尾水排放标准

| 序号 | 项目 | 单位 | 荆马河污水处理厂标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6～9 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |
| 2 | COD | mg/L | ≤50 |  |
| 3 | BOD5 | mg/L | ≤10 |  |
| 4 | SS | mg/L | ≤10 |  |
| 5 | 氨氮 | mg/L | ≤5（8）* |  |
| 6 | 粪大肠菌群数 | 个/L | ≤1000 |  |

注：*括号外数值为水温＞12℃的控制指标，括号内数值为水温≤12℃的控制指标

（2）大气污染物排放标准

本项目污染物执行标准，详见下表5.2-7。

表5.2-7  大气污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 排气筒高度（m） | 最高允许排放速率（kg/h） | 无组织监控浓度（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 | 4.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
| 二甲苯 | 70 | 15 | 1.0 | 1.2 |  |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 1 |  |
|  |  | 20 | 5.9 |  |  |

（3）噪声排放标准

项目营运期间厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。

## 5.3污染源监测及达标分析

### 5.3.1监测方案

本项目污染源实测委托徐州徐测环境检测有限公司进行，监测方案如下：

（1）废气

表5.3-1 废气监测方案

| 序号 | 点位 | 指标 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷漆、烘干排气筒出口 | 流量、二甲苯、非甲烷总烃 | 连续1天 每天2次 |
| 2 | H型钢抛丸机排气筒1# | 颗粒物 | 连续1天 每天2次 |
| 3 | H型钢抛丸机排气筒2# | 颗粒物 |  |
| 4 | 网架抛丸机排气筒 | 颗粒物 | 连续1天 每天2次 |
| 5 | 无组织-厂界上风向 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 连续1天 每天2次 |
| 6 | 无组织-厂界下风向 |  |  |

（2）废水

本项目废水为生活污水，再废水总排口取样，测一天一次，主要检测指标包括：PH值、悬浮物、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量。

（3）噪声

表5.3-3 噪声监测方案

| 编号 | 位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1＃ | 北厂界 | 等效连续A声级 | 每天监测2次（昼间、夜间各1次），连续监测1天 |
| 2＃ | 南厂界 |  |  |
| 3＃ | 西厂界 |  |  |
| 4＃ | 东厂界 |  |  |

### 5.3.2监测数据及达标分析

（1）废气

根据徐州徐测环境检测有限公司出具的监测报告（2016）徐测（综）字第（307）号，本项目污染源监测数据见下表。

表5.3-4 本项目有组织废气污染源监测数据

| 排气筒 | 污染物 | 指标 | 单位 | 监测数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016.11.18 |
| 喷漆房排气筒 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 10.2 | 3.43 |
|  |  | 速率 | kg/h | 0.406 | 0.169 |
|  | 非甲烷总烃 | 浓度 | mg/m3 | 1.96 | 1.86 |
|  |  | 速率 | kg/h | 0.078 | 0.092 |
|  | 二甲苯 | 浓度 | mg/m3 | 1.79 | 4.73 |
|  |  | 速率 | kg/h | 0.071 | 0.234 |
| H型钢抛丸机排气筒1# | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 52.6 | 47.6 |
|  |  | 速率 | kg/h | 0.517 | 0.482 |
| H型钢抛丸机排气筒2# | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 3.67 | 6.06 |
|  |  | 速率 | kg/h | 0.044 | 0.074 |
| 网架抛丸机排气筒 | 颗粒物 | 浓度 | mg/m3 | 20.7 | 28.9 |
|  |  | 速率 | kg/h | 0.012 | 0.019 |

注：ND表示未检出，未检出速率以检出限二分之一进行计算得出

表5.3-5 本项目无组织废气监测数据

| 监测点位 | 检测日期 | 检测时段 | 样品编号 | 颗粒物 mg/m³ | 非甲烷总烃mg/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qw1# 上风向 | 2016.11.18 | 11:00～12:00 | 201611473Qw1-1 | 0.215 | 1.73 |
|  |  | 13:00～14:00 | 201611473Qw1-2 | 0.118 | 1.77 |
| Qw2# 下风向 | 2016.11.18 | 11:00～12:00 | 201611473Qw2-1 | 0.233 | 1.65 |
|  |  | 13:00～14:00 | 201611473Qw2-2 | 0.163 | 1.85 |

由监测数据可知，本项目抛丸机废气中颗粒物，喷漆房废气中颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求。厂界无组织废气（颗粒物、非甲烷总烃）浓度也可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准要求。

（2）废水

本项目无生产废水，废水排放主要是生活废水。本项目委托徐州徐测环境检测有限公司对本项目废水总排放口水质进行了检测，根据徐州徐测环境检测有限公司出具的监测报告（2016）徐测（综）字第（307）号，本项目废水水质情况见下表。

表5.3-6 本项目废水监测数据

| 采样地点 | 废水总排口 |
| --- | --- |
| 采样时间 | 2016.11.18 |
| 采样编号 | 201611473Sw01-1 |
| pH值 | 无量纲 | 7.69 |
| 悬浮物 | mg/L | 30 |
| 氨氮 | mg/L | 28.1 |
| 化学需氧量 | mg/L | 161 |
| 五日生化需氧量 | mg/L | 38.9 |
| 废水样品状态 | 无色、无味、透明、无浮油 |

由监测结果可知，本项目生活废水排放可以满足荆马河污水处理厂的接管要求。

（3）噪声

根据徐州徐测环境检测有限公司出具的监测报告（2016）徐测（综）字第（307）号，本项目厂界噪声监测数据见下表。

表5.3-6 本项目噪声监测数据

| 采样地点 | 监测日期 | 监测时间 | 样品编号 | 噪声值,dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1东厂界 | 2016.11.18 | 昼间 | 201611473Z01-1 | 54.5 |
|  |  | 夜间 | 201611473Z01-2 | 48.1 |
| N2南厂界 | 2016.11.18 | 昼间 | 201611473Z02-1 | 51.8 |
|  |  | 夜间 | 201611473Z02-2 | 49.1 |
| N3西厂界 | 2016.11.18 | 昼间 | 201611473Z03-1 | 54.5 |
|  |  | 夜间 | 201611473Z03-2 | 49.4 |
| N4北厂界 | 2016.11.18 | 昼间 | 201611473Z04-1 | 60.8 |
|  |  | 夜间 | 201611473Z04-2 | 49.4 |
| 监测条件 | 2016.11.18 | 天气：晴；风速（m/s）：1.0 |

由监测数据可知，本项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

## 5.4有资质第三方监测机构监测报告

本项目于2016年11月18日委托徐州徐测环境检测有限公司对本公司废水、废气、噪声排放情况进行了检测，监测报告编号为（2016）徐测（综）字第（307）号，见附件。

# 6污染物排放总量控制分析

## 6.1总量控制因子的确定

根据该企业排污特征并结合江苏省总量控制要求、徐州市主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法等文件要求，确定本项目总量控制的污染因子如下：

（1）本项目需进行排污权有偿使用和交易的污染物

废气：无

废水：无

（2）需进行考核备案的污染物

废气：粉尘、非甲烷总烃、二甲苯

## 6.2污染物排放总量指标

本项目总量指标核定见表6.2-1。

表6.2-1  本项目污染物排放总量（t/a）

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 接管考核量 | 排入外环境量 |
| 生活污水 | 废水量（m3/a） | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
|  | COD | 1.21 | 0.21 | 1.00 | 0.2 |
|  | BOD5 | 0.62 | 0.08 | 0.54 | 0.042 |
|  | SS | 1.00 | 0.44 | 0.56 | 0.042 |
|  | NH3-N | 0.12 | 0.01 | 0.11 | 0.021 |
| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 （抛丸） | 73.7 | 6.83 | 0.737 |
|  |  | 二甲苯 | 3.47 | 3.13 | 0.34 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 8.99 | 8.12 | 0.87 |
| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 处置量 | 利用量 | 排放量 |
| 固体废物 | 一般固废 | 227.225 | 0 | 227.225 | 0 |
|  | 危险固废 | 35.55 | 35.55 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 100 | 100 | 0 | 0 |

# 7环境风险评估

环境风险分析的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，由此而引起的有毒有害和易燃易爆等物质泄漏或突发事件产生的新的有毒有害物质，对环境的影响和损害进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故造成的环境影响达到可接受的水平。

## 7.1风险评价等级及评价内容

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），在单元内的危险物质达到或超过标准中所规定的临界量时，将作为事故重大危险源。单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属于一个工厂的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。

本项目的重大危险源判别结果见表7.1-1。由表可见，本项目不存在重大危险源。

表7.1-1  重大危险源识别一览表

| 序号 | 名称 | 存放量（t） | 在线量（t） | 临界量（t） | 是否超临界量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油漆 | 2 | 0.01 | 500 | 否 |
| 2 | 稀释剂 | 2 | 0.01 | 500 | 否 |

当在500米范围内，单元内危险物质存在为多种时，采用满足下式则构成重大危险源：

q1/Q1+q2/Q2+……qn/Qn≥1

式中：q1、q1……qn——每种危险物质实际存在量，t；

Q1、Q1……Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

根据计算，生产场所计算值＜1，不构成重大危险源；贮存区计算值＜1，不构成重大危险源。

根据《建设项目风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）规定，建设项目风险评价等级为二级。风险评价的主要内容为风险识别、最大可信事故及源项分析、风险管理及减缓风险措施等。

## 7.2风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）要求，本项目风险评价范围内保护目标见表7.2-1。

表7.2-1  风险保护目标

| 环境保护对象 | 规模（人） | 距厂界距离（m） | 方位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 赵庄村 | 2000人 | 950 | 北 |
| 东南庄 | 600人 | 1000 | 东北 |

## 7.3环境风险识别

### 7.3.1生产设施风险识别

建设项目喷漆房应视为风险源。

### 7.3.2物质危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A中确定的物质危险性标准表，油漆和稀释剂是建设项目的物质风险。

油漆分子量为350-8000，根据分子结构和分子量大小的不同，其形态可从无臭、无味、黄色透明液体至固态。熔点为145℃～155℃，溶于丙酮、乙二醇和甲苯。中闪点，易爆，爆炸下限为12mg/m3，遇明火、高热能燃烧。一般毒性，主要危害为引起过敏性皮肤病。

稀释剂主要成分包括二甲苯，二甲苯包括对二甲苯和邻二甲苯，其理化性质如下：是无色透明易挥发液体，有芳香气味，有毒，不溶于水，溶于乙醇、乙醚。邻二甲苯，密度0.8969。熔点-25℃，沸点144℃；间二甲苯，密度0.867,熔点-47.4℃，沸点139.3℃；对二甲苯，密度0.861。熔点13.2℃，沸点138.5℃。二甲苯闪点27.2℃。毒性：LD50：1364 mg/kg(小鼠静脉)。

## 7.4环境风险类型

根据风险物质的理化特性，建设项目环境风险主要存在油漆使用过程中遇明火，引发燃烧或爆炸。因此，建设项目风险类型为火灾、中毒、爆炸。

## 7.5风险事故分析

油漆及稀释剂在贮存、使用过程中存在着火灾、爆炸的危险性和人员中毒的危害性。

⑴火灾、爆炸事故分析

喷漆属甲类生产，厂房建筑、消防设施应符合《建筑防火设计规范》甲类生产要求及《涂装作业安全规程·喷漆房安全技术规定》（GB14444-93）的要求。

据调查，1972年-1982年我国在涂装过程中发生火灾近200起，据计算，每年造成直接经济损失300-500万元。对我国154件涂装作业发生火灾的原因进行调查，发现我国涂装作业的火灾主要原因有：明火（加热，照明等）、电器设备（故障及陈旧）、烘箱干燥（故障，筒漏）和抽烟等。我国涂装作业发生火灾原因及比例见表7.5-1。

表7.5-1   我国涂装作业发生火灾原因和比例

| 序号 | 火灾原因 | 件数 | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电器设备（故障，陈旧） | 24 | 15 |
| 2 | 烘箱干燥（故障，筒漏） | 27 | 18 |
| 3 | 抽烟 | 21 | 14 |
| 4 | 电焊、气割 | 14 | 9 |
| 5 | 明火（加热，照明等） | 43 | 28 |
| 6 | 设备发热 | 5 | 3.3 |
| 7 | 自燃 | 1 | 1.7 |
| 8 | 其他 | 19 | 12 |
| 9 | 合计 | 154 | 100 |

从表7.5-1中可以看出，我国涂装车间的火灾主要是因为管理出现问题而造成的，如果加强管理可以杜绝这类事故的发生。

本项目油漆采取随用随购的方式，库存量很少。建设项目有完善的消防措施，发生火灾风险事故的影响范围主要局限于车间或厂区内，对周边其它企业影响很小，发生火灾风险事故属可接收水平。

⑵中毒事故分析

在涂装车间会使用到树脂和以二甲苯为主要成份的有机溶剂。树脂可吸入和经皮吸收进入人体。二甲苯属苯系单环芳香烃，苯系物对人体健康的危害，不论急性、慢性职业性中毒，都是由于吸入蒸汽引起。

树脂毒性主要是对皮肤和中枢神经的刺激作用，二甲苯毒性主要是对中枢神经和植物神经系统的麻醉和刺激作用。树脂的毒性根据其固化剂的不同而随之变动，工业用二甲苯异构体的比例常有改变，且均混有不同量的甲苯，因此毒性也随之变动。低浓度吸入二甲苯和树脂可引起呼吸道刺激和肠胃功能紊乱，高浓度引起麻醉作用。

二甲苯被列为EPA优先污染物、中国优先污染物和江苏省优先污染物。发生二甲苯中毒事件，主要是操作岗位上的工人受到的影响最大，其他人员一般不会受二甲苯的影响。

总之，本项目属非重大危险源，发生以上风险，主要影响范围在厂区内，对厂界外环境影响较小，发生风险事故的程度属可接受水平。

## 7.6风险管理及减缓风险措施

风险事故的发生原因主要是：

⑴违章指挥、违章作业、违反操作程序；

⑵设备、工具、附件有缺陷；

⑶管理上有漏洞，规章制度不建全，劳动组织不合理等。

为防止风险事故的发生，建设项目应从生产源头控制，生产设备和生产过程必须符合国家在安全生产方面的相关规定，强化风险管理。

风险管理过程见图7.6-1。

图7.6-1    风险管理过程

### 7.6.1危险物品运输过程中的事故防范措施

⑴合理规划风险物质的运输路线及运输时间。

⑵危险品的装运应做到定车、定人。定车就是要把装运危险品的车辆相对固定，专车专用，不能在任务紧急、车辆紧张的情况下使用其它车辆等担任危险物品的运输任务。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险品的运输任务始终是由专业人员来担负，从人员上保障危险品运输过程中的安全。

⑶被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按《危险货物包装标志》(GB190-90)规定的危险物品标志，包装标志要牢固、正确。具有易燃、有毒等多种危险特性的化学品，则应该根据其不同危险特性而同时粘贴相应的几个包装标志，以便一旦发生问题，可以进行多种防护。

⑷在危险品运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安、交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。

### 7.6.2喷漆室风险防范措施

（1）设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。涂装车间的喷涂厂房距明火操作场所应大于30米。

（2）对涂装车间的员工进行上岗培训，使其了解涂装作业中应该注意的具体事项，特别是喷漆室内严禁携带明火。

（3）喷漆室与干燥存放区具有良好的通风与漆雾吸附设施，室内风速符合GB14444-93《喷漆室安全技术规定》要求。以保证室内苯系列物质浓度不会超过100mg/m3。

（4）喷漆室与干燥存放区所用材料（包括侧板、过滤棉）均采用阻燃材料。

### 7.6.3制定风险应急预案

风险应急预案系统是应付紧急事故发生时进行事故救援处理的体系。该系统对事故发生后能作出迅速反应，及时处理事故，果断决策，减少事故损失是十分必要的。事故应急指挥系统包括组织体系、通迅联络、人员救护、事故后现场洗消等方面，建设单位应严格按环境风险事故应急预案的要求编制本单位的应急预案，并在平时的工作中认真落实，加强演练。

应急预案主要包括以下内容，见表7.6-2。

表7.6-2    应急预案的内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：涂装区、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂、地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

此外，建设项目应组建“事故应急救援队伍”，在应急指挥小组的统一领导下进行应急救援，应急救援组织机构，见图7.6-2。

图7.6-2  应急救援组织机构

在发生风险事故时，各应急小组按各自职责分工开展应急救援工作。通过平时的演习、训练，完善事故应急预案。各应急小组成员组成及其主要职责职下：

（1）应急指挥小组

应急指挥小组通常由企业总经理担任组长，值班经理或副总经理担任副组长，生产车间主任、罐区管理主任、安全环保科长等主要职能部门的中层干部担任小组成员。应急指挥小组主要职责职下：

第一时间接警，甄别是一般还是较大环境污染事故，并根据事故等级（分为二类），下达启动应急预案指令，同时向当地相关职能管理上报事故发生情况；

负责制订环境污染事故的应急方案并组织现场实施；

制定应急演习工作计划、开展相关人员培训；

负责组织协调有关部门，动用应急队伍，做好事故处置、控制和善后工作，并及时向地方政府和上级应急处理指挥部报告，征得上级部门援助，消除污染影响；

（2）综合协调小组：

由安全环保科长担任小组长，厂办公室领导担任副组长，安全环保科成员及厂办主要成员担任小组成员。主要职责职下：

主要负责事故现场调查取证；调查分析主要污染物种类、污染程度和范围，对周边生态环境影响；

承担与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向应急指挥小组汇报；

进行环境污染事故经济损失评估，并对应急预案进行及时总结，协助领导小组完成事故应急预案的修改或完善工作；

负责编制环境污染事故报告，并将事故报告向上级部门汇报。

（3）抢险救灾小组：

组建应急抢险组，由各部门负责人担任组长，生产管理人员（装置班长、组长等）担任副组长，组织厂内工程技术人员、生产岗位操作工人、安全管理人员，按分工组成多个抢险救灾小组。主要职责职下：

在事故发生后，迅速派出人员进行抢险救灾；负责在专业消防队伍来到之前，进行火灾预防和扑救，尽可能减少损失。

在专业消防队伍来到后，按专业消防队伍的指挥员要求，配合进行工程抢险或火灾扑救。

火灾扑救后，尽快组织力量抢修厂内的供电、供水等重要设施，尽快恢复功能。

（4）后勤保障小组：

由厂内负责后勤管理副总经理担任组长，后勤管理人员、保安人员等，组成后勤保障小组。主要职责职下：

负责应急设施或装备的购置和妥善存放保管；

在事故发生时及时将有关应急装备、安全防护品、现场应急处置材料等应急物资运送到事故现场；

负责厂区内的治安警戒、治安管理和安全保卫工作，预防和打击违法犯罪活动，维护厂内交通秩序；

负责厂内车辆及装备的调度；

（5）救援救护小组：

由总经理指令某副经理担任组长，由安全管理部门抽调一人担任副组长，建立厂职工工会组织后，增加工会主席任副组长，组织厂医务室成员及相关人员编成救援救护小组。主要职责职下：

①负责事故现场的伤员转移、救助工作；

②协助医疗救护部门将伤员护送到相关单位进行抢救和安置；

③发生重大污染事故时，组织厂区人员安全撤离现场；

④协助领导小组做好死难者的善后工作。

本项目应在现有应急预案的基础上，加强喷砂室、喷漆室、烘干室设备运行管理，加强天然气管线安全检查，进一步提高应急能力，降低环境风险。

### 7.6.4风险事故处理措施

为了有效地处理风险事故，应有切实可行的处置措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。

（1）设立报警、通讯系统以及事故处置领导体系；

（2）制定有效处理事故的应急行动方案，并得到有关部门的认可，能与有关部门有效配合；

（3）明确职责，并落实到单位和有关人员；

（4）制定控制和减少事故影响范围、程度以及补救行动的实施计划。

（5）对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由富有事故处置经验的人员或有关部门工作人员承担；

（6）应加强应急队伍建设，确保应急物资配备充足有效，定期检验救援体系的应急综合运作状态，定期进行应急救援演练，以提高事故处置队伍协同救援水平和实战能力。

## 7.7环境风险分析结论

本项目属非重大危险源，油漆及稀释剂在贮存、使用过程中存在着火灾、爆炸的危险性和人员中毒的危害性，以上风险主要影响范围在厂区内，对厂界外环境影响较小，发生风险造成的环境事故的危害程度属可接受水平。

# 8环境管理情况

## 8.1排污口规范化

根据苏环控[1997]122号《关于印发〈江苏省排污口设置及规范化整治管理办法〉的通知》，污（废）水排放口、废气排气筒、噪声污染源和固体废物贮存（处置）场所须规范化设置。

表8.1-1 排污口规范化要求

| 序号 | 类别 | 要求 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水排放口 | 公司可设置1个污水排口和1个雨水排口。在两排口附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 | 满足要求 |
| 2 | 废气排放口 | 排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。在废气处理装置的出口处设置采样口。采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）和《污染源统一监测分析方法（废气部分）》的规定设置。在烟囱附近地面醒目处设置环境保护标志牌。 | 满足要求 |
| 3 | 固定噪声源 | 固定噪声污染源对边界影响最大处，须按《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 | 满足要求 |
| 4 | 固体废物贮存场所 | 固废贮存场所要求：①固体废物贮存场所要有防火、防扬散、防流失、防渗漏、防雨措施；②固体废物贮存场所在醒目处设置标志牌。 危险固废应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中对危险废物贮存、处置的要求进行贮存、处置，当中应做到以下几点： ①贮存场所必须有符合GB15562.2的专用标志；②贮存场所内禁止混放不相容固体废物；③贮存场所要符合消防要求；④废物的贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。 | 满足要求 |

## 8.2环境管理

本项目设立专门的环境管理机构，并配备专职环保人员1名，负责厂区环境保护监督管理工作，并在各生产线设兼职环境监督人员。

## 8.3环境监测计划

我公司污染源监测主要以委托监测为主，具体监测内容如下：

（1）废气监测：在喷漆房、抛丸机排气筒预留监测口进行监测，每年1次，每次2天。具体监测因子见表8.3-1。

表8.3-1 废气污染源监测计划

| 监测点位 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 喷漆房排气筒 | 二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物 | 连续2天，每天3次 |
| 2# | H型钢抛丸1 | 颗粒物 | 连续2天，每天3次 |
| 3# | H型钢抛丸2 | 颗粒物 | 连续2天，每天3次 |
| 4# | 网架抛丸 | 颗粒物 | 连续2天，每天3次 |

（2）噪声监测：在厂界布设4个点，每年测一次，每次连续监测2天，每天昼夜各测一次。

（3）废水监测：在厂区污水总排口采样监测，主要监测COD、BOD5、SS、氨氮及PH值，每年监测一次。

上述监测计划主要委托有资质的环境监测公司进行监测，监测结果以报表形式上报当地环境保护主管部门。

# 9评估结论与改进措施

## 9.1评估结论

### 9.1.1选址及产业政策相符性

本项目选址不占用生态红线，卫生防护距离内无居民区等环境敏感点，选址可行。本公司产品、工艺未列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订本）中限制类或淘汰类。

### 9.1.2污染防治措施与污染物达标排放

1、废气

本项目喷漆房废气经漆雾过滤装置处理后，与烘干废气一起经活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒高空排放；H型钢抛丸机共有前后两套排气设施，分别经布袋除尘器净化后排放，排气筒高度分别为20m；钢网架抛丸机经布袋除尘器净化后，通过一跟15米高排气筒。

经实测：各排气筒颗粒物排放浓度范围为3.43-52.6mg/m3，排放速率范围0.169-0.517kg/h；二甲苯排放浓度范围为1.79-4.73mg/m3，排放速率范围0.071-0.234kg/h；非甲烷总烃排放浓度范围为1.86-1.96mg/m3，排放速率范围0.078-0.092kg/h。经对标，颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求。

2、废水

本项目生产过程中无生产废水产生。经检测，本项目生活污水经化粪池处理后，可达到荆马河污水处理厂接管标准，废水进入市政污水管网，最终进入荆马河污水处理厂进行处理，经污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》1级A标准后排放。

3、固废

本项目固废产生量362.775t/a，其中危险废物35.55t/a，一般工业固废227.225t/a，生活垃圾100t/a。危险废物经收集后委托有资质单位安全处置，一般工业固废外售综合利用，生活垃圾交环卫清运。固废可做到零排放。

4、噪声

本项目生产过程中噪声主要来自空压机、风机、冲床等。上述各设备均安装了减震垫，在车间厂房隔声的作用下，该公司可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。本项目噪声防治措施可行。

### 9.1.3环境风险

本项目属非重大危险源，油漆及稀释剂在贮存、使用过程中存在着火灾、爆炸的危险性和人员中毒的危害性，以上风险主要影响范围在厂区内，对厂界外环境影响较小，发生风险事故的程度属可接受水平。

### 9.1.4总结论

本项目选址符合《江苏省生态红线区域保护规划》管控要求和产业政策要求，经实测污染物排放能够达到相关排放标准，因此企业通过自查评估，认为江苏火花钢结构集团有限公司年产3万钢结构加工项目符合《关于全面清理整治环境保护违法违规建设项目的通知》(苏环委办〔2015〕26号、徐环委办[2015]9号)中“登记一批”条件。

## 9.2改进措施

进一步强化企业内部环境管理工作，将企业的日常环境管理工作和开发区环保局监管对接，实现企业自我环境管理和环保监管的有效结合。

# Text boxes

项目生产区

0  100  200m

生产车间外100卫生防护距离

排气筒排放：

二甲苯0.33，

非甲烷总烃0.87

喷漆房无组织废气：

二甲苯0.18，非甲烷总烃0.47

5%

10%

70%

烘干：

二甲苯2.43，

非甲烷总烃6.29

委托资质单位集中处置

90%

活性炭吸

附装置

活性炭吸附：

二甲苯3.03

非甲烷总烃8.1

油漆、稀释剂带入：

二甲苯3.65，

非甲烷总烃9.46

90%

喷 漆 房

喷漆：

二甲苯1.04，

非甲烷总烃2.7

10%

过滤棉中含：

二甲苯0.1，

非甲烷总烃0.27

漆雾过滤器

（过滤棉）

30%

抛丸机

高空排气筒排放

布袋除尘器

15m高排气筒排放

喷涂废气

漆雾过滤器

活性炭吸附装置

烘干废气

喷涂废气

焊接烟尘

切割粉尘

锻压粉尘

移动式烟尘净化器

车间内无组织排放

一定时期后，风险水平发生变化，进入新一轮的风险管理循环

风险评估

制定风险控制对策

实施风险控制对策

风险衡量

风险识别

可接受评价

频率分析

后果分析

预防措施

减轻措施

做

出

决

定

资

源

分

配

监

控

工作特征评价

反

馈

政府管理部门

应急指挥组

救援救护组

后勤物资保障组

应急抢险组

综合协调组